## Slide 1: LPC vokoder

## Slide 2: LPC vokoder
Generisanje govornog signala na osnovu parametara
Parametri: zvučno/bezvučno, f0, LPC koeficijenti
Korišćenje rezultata prethodnog domaćeg

## Slide 3: LPC vokoder

## Slide 4: Pobudni signal

## Slide 5: Pobudni signal - Zvučnost i f0
Vrednosti f0 u .mat datoteci
NaN – bezvučni deo
Broj – zvučni deo, broj vrednost f0 u Hz
Učitavanje .mat file-a: pogledati Vezbe 01

## Slide 6: Pobudni signal
Generisanje zvučnog i bezvučnog dela
Trajanje segmenta?
R=Tw-preklapanje*Tw=0.5*Tw
Bezvučni deo: beli šum
Zvučni deo niz impulsa

## Slide 7: Pobudni signal – bezvučni deo
Napraviti prazan niz koji će se popunjavati zvučnim/bezvučnim segmentima
Bezvučni deo: 0.01*randn(1,R)
  R dužina segmenta u odbircima
  0.01: skalirajući faktor zbog manje energije bezvučnih delova

## Slide 8: Pobudni signal – zvučni deo
Zvučni deo - postoje dva slučaja
Prvi slučaj: bezvučni pa zvučni
Zvučni deo: pobuda(1:T:R)=1
  T: osnovna perioda, dobija se iz vrednosti osnovne učestanosti za dati prozor

## Slide 9: Pobudni signal – zvučni deo
Prvi slučaj: bezvučni pa zvučni
pobuda(1:T:R)=1

## Slide 10: Pobudni signal – zvučni deo
Zvučni deo - postoje dva slučaja
Drugi slučaj: zvučni pa zvučni
Mora se vodisti računa gde je poslednja jedinica u prethodnom prozoru
pobuda(loc:Tx:R)=1

## Slide 11: Pobudni signal – zvučni deo
Drugi slučaj: zvučni pa zvučni
pobuda(1:T:R)=1 POGREŠNO!

## Slide 12: Pobudni signal – zvučni deo
Drugi slučaj: zvučni pa zvučni
pobuda(loc:Tx:R)=1

## Slide 13: Pobudni signal – „a“
Rezultat - dimenzije originalnog signala

## Slide 14: Pobudni signal – „recenica“
Rezultat - dimenzije originalnog signala

## Slide 15: Pobudni signal – Zadatak za vas
Učitati a.mat file i dobiti brojne vrednosti za f0
Na osnovu učitanih vrednosti napraviti odluku da li se radi o zvučnom ili bezvučnom segmentu i smestiti odluku u novu promenjivu (0-bezvučno, 1-zvučno)
Izračunati parameter R i ukupan broj segmenata
Napisati for petlju koja formira pobudni signal na osnovu odluke zvučno/bezvučno

## Slide 16: Sinteza signala

## Slide 17: Sinteza signala
Ulazni signal u LPC analizu je originalni signal
Postupak:
Prozorovanje signala
x1=x(n:n+T_w-1);
Dužina prozora je T_w je dužina prozora korišćena za f0 (a ne R)

## Slide 18: Sinteza signala
Množenje sa Hamingovim prozorom
xw=x1.*hamming(T_w);
  x1 je niz vrednosti originalnog signala dobijen u prethodnoj tački postupka sinteze

## Slide 19: Sinteza signala
Računanje LPC koeficijenata
[A,G]=autolpc(xw,p);
xw dobijeno u prethodnoj tački
p: broj koeficijenata
A: niz LPC koeficijenata
G: parametar koji utiče na pojačanje
autolpc funkcija se nalazi u materijalima za ove vežbe

## Slide 20: Sinteza signala
Računanje Gain i filtriranje
Gain=G/(sqrt(sum(pobuda(jedan prozor).^2))+0.01);
s(jedan prozor)=filter(Gain,A,pobuda(jedan prozor));
G:dobijeno u prethodnoj tački
s: izlazni sintetizovan signal

## Slide 21: Sinteza signala p=20

## Slide 22: Sinteza signala p=20

## Slide 23: Sinteza signala različito p
p=20
p=50
p=6
p=2

## Slide 24: LPC sinteza - primene
Aplikacije za komunikaciju
  Smanjenje protoka (nekoliko kB/s)
  Viber, WhatsApp, Skype...

## Slide 25: Sinteza signala – Zadatak za vas
Učitati a.wav file
Uzeti jedan prozor signala (sa sredine signala). Parametri za prozorovanje su isti kao za računanje f0 iz II domaćeg.
Pomnožiti dobijeni segment sa Hammingovim prozorom
Izračunati LPC koeficijente
Filtrirati pobudni signal dobijenim koeficijentima

## Slide 26: LPC vokoder